## Slide 1
Универсальные драйверы светодиодов с управлением по среднему току HV9961 и HV9967
8 ноября 2010 г.

## Slide 2: HV9961: Стабилизатор усредненного тока
Характеристики
q Точная 3% стабилизация выходного тока
q Внешняя установка времени разомкнутого состояния ключа
q Линейная ргулировка яркости аналоговым сигналом
q Широтно-импульсная регулировка яркости
q «Икающая» защита от К/З
q Рабочая температура -40C /+125C
q Совместимость цоколёвки с HV9910B

## Slide 3: Ошибка пикового тока индуктора
Ошибка выходного тока IL(ERR) неотъемлимо присуща HV9910B, поскольку микросхема управляет пиковым током IL(PK) в то время, как задача состоит в стабилизации среднего тока IL(AVG).

## Slide 4: Разброс параметров схемы на HV9910B
Время разомкнутого состояния ключа:
Порог срабатывания CS:
±20%
Задержка токочувствительного компаратора CS:
Пренебрежем
для простоты
Типичный разброс индуктивности: ±10%
±10%

## Slide 5: Точность установки тока для HV9910B
Ток светодиодов:
Предполагая IL= IO 40%,
получим разброс тока светодиодов: ±20%
Типичный разброс токочувствительного резистора: ±1%

## Slide 6: Срок службы vs. температура кристалла
7000 часов
Желательная рабочая
точка
TJ=125С(max)

## Slide 7: Влияние температурного сопротивления теплоотвода
7000 часов
TJ=150C
TJ=125C
TA=66C*
*Консервативные данные

## Slide 8: Срок службы светодиодов и микросхема HV9910B
Допустим, минимальная требуемая яркость светодиода задана в люменах при минимальном выходном токе драйвера. Тогда, при точности установки тока ±20%, срок службы в 50000 часов при 66 С достижим путем:
увеличения количества светодиодов на 40%, т.е. питания светодиодов током в 0,56А ±20%; или
увеличения эффективности теплоотвода с 15С/Вт до
9 С/Вт, т.е. увеличение его площади на 67%.

## Slide 9: При использовании HV9910B необходим значительный допуск на разброс выходного тока. При заданной яркости осветительного устройства это увеличивает его стоимость.
Вывод:

## Slide 10: Стабилизация ILED по выходному напряжению
HV9961
HV9910B

## Slide 11: Стабилизация ILED по входному напряжению
HV9961
HV9910B

## Slide 12: Упрощенная блок-диаграмма HV9961
Авто-калибровка
Основной функциональный блок стабилизации
Защита от К/З
Таймер разомкнутого состояния ключа
и «икающего» режима
Линейная регулировка с выключением по нижнему порогу

## Slide 13: Упрощенный алгоритм с постоянным TOFF
Однако, алгоритм в таком упрощенном виде приводит к незатухающей 2-й субгармонике.

## Slide 14: Итеративный алгоритм управления

## Slide 15: Схема авто-калибровки
Авто-калибровка устраняет влияние задержки распространения и входного напряжения смещения компаратора CS.

## Slide 16: Генератор пилы (таймер)

## Slide 17: Влияние ограничения D0.75 (0.8 для HV9967)
Ток iRT определяет TOFF:
Размах пилы на CR1=CR2=CR:
где
Решая относительно Dmax, получаем:
Допуская VR(max)=VRT, получим
СТ=40пФ согласно спецификации HV9961. Эффективная емкость CR выбрана так, чтобы удовлетворить Dmax>0.75 при любых условиях в пределах допустимых режимов эксплуатации. Однако, превышение Dmax приводит лишь к некоторому падению тока светодиодов.

## Slide 18: Установка тока светодиодов в HV9961
По встроенному опорному напряжению:
По входу LD:
Отметим, что, в отличие от HV9910B, рабочий диапазон напряжения на LD установлен между 0V и 1.5V.
Поэтому опорное напряжение на CS задается как VLD/5.5.

## Slide 19: Линейная регулировка тока (HV9910DB3)
Граница DCM
Остаточный ток вследствие TON(min)
пороговое напр. 250мВ
LD Input, V
LED Current, A
VIN = 24V

## Slide 20: Регулировочная характеристика по LD (HV9961DB1)
Отсутствует остаточный ток при VLD=0 (ср. с HV9910B)
Допустима ШИМ регулировка по входу LD

## Slide 21: HV9961: ШИМ димирование по входу LD
При «смешанном» димировании, первое TOFF используется
для инициализации Auto_ref=VLD.
TOFF
VLD
IL
VLD
RCS

## Slide 22: HV9961: Отклик на PWMD
При ШИМ димировании, there is no delay. Auto_ref=VLD initialized during PWMD=0.
VLD
RCS
PWMD
IL

## Slide 23: Проходная ВАХ HV9961DB1
2%

## Slide 24: Выходная ВАХ HV9961DB1
2%

## Slide 25: Выходная ВАХ с защитой от к/з
Область «икающего» режима
~240В
~120В

## Slide 26: «Икающий» режим защиты от к/з
400мкс

## Slide 27: HV9961 – Constant TOFF Only
Constant TOFF
Not Supported
where
and

## Slide 28: HV9961 vs. HV9910B - Резюме
Характеристика | HV9910B | HV9961
Режим с постоянной частотой | Резистор между RT и GND | Не предусмотрен
Режим с постоянным tOFF | Резистор между RT и GATE | Резистор между RT и GND (корректировка номинала при переходе к HV9961)
Пороговое опорное напряжение, мВ | 250 или VLD (пиковое) | 275 или VLD/5,5 (усредненное)
Разброс опорного напряжения | 10% | Авто-калибровка
Разброс тока светодиодов | Зависит от разброса индуктивности и частоты | Не зависит от разброса индуктивности и частоты

## Slide 29: HV9961 vs. HV9910B - Резюме
Характеристика | HV9910B | HV9961
Стабилизация тока светодиодов | Неудовлетворительная во многих случаях, ток светодиодов зависит от входного и выходного напряжений | Отличная
Диапазон напряжения на LD | 0–250 мВ | 0,2(0,15) – 1,5 В
Остаточный ток светодиодов при VLD = GND, мВ | 5% (тип.) от ILED при VLD = 250 | 0
Порог защиты от короткого замыкания, мВ | Не предусмотрен | 440
Пауза после срабатывания защиты, мкс | Не предусмотрена | 400
Min длительность tON, нс | 465 | 1000
Мах коэфф. заполнения | 0,5 (пост. част.), 0,8 (пост. tOFF) | 0,75

## Slide 30: ПРЕИМУЩЕСТВА HV9961:
ПРОСТОТА СХЕМНОГО РЕШЕНИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТОДИОДОВ ЗА СЧЕТ ТОЧНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА (±3%)
СОВМЕСТИМОСТЬ ЦОКОЛЁВКИ С HV9910
ШИМ РЕГУЛИРОВКА ТОКА
ЛИНЕЙНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТОКА
НИЗКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К РАЗБРОСУ ЧАСТОТЫ
НИЗКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К РАЗБРОСУ ИНДУКТИВНОСТИ

## Slide 31: HV9967: 350мА драйвер со встроенным ключем на 60В 0.8
Характеристики
Скоростная стабилизация выходного тока
Питание через сток выходного транзистора
Внешняя установка длительности разомкнутого состояния ключа
Внешняя установка тока светодиолов
Широтно-импульсная регулировка яркости
«Икающая» защита от К/З
Защита от перегрева
Рабочая температура -40C /+125C
Миниатюрный корпус MSOP-8

## Slide 32: Установки режимов в HV9967
Ток светодиодов:
(RT устанавливается между выводами RT и VDD.)
Длительность TOFF:
Выводы AGND и PGND необходимо соединить при монтаже. Конденсатор между VDD и PGND 0.5F(min).
При выборе значения TOFF необходимо исходить из минимально возможного TON=800ns(max):
Индуктивность дросселя:

## Slide 33: Упрощенная блок-диаграмма HV9967
Основной функциональный блок стабилизации
Аналогичный HV9961
Защита от К/З
Таймер разомкнутого состояния ключа
и «икающего» режима
60В 0,8 MOSFET
Регулятор 5В с защитой от низкого напряжения
Защита от перегрева

## Slide 34: HV9967: Каскодное соединение с DN2450
Новый полевой транзистор с обеднением затвора DN2450 7 500В SOT-89 (DPAK по запросу) специализирован для HV9967.

## Slide 35: Управление Q1 по истоку

## Slide 36: Стабилизация тока светодиодов
Режим «икающей» защиты

## Slide 37: HV9967: Квадратичный понижающий преобразователь
HV9967 не требует внешнего источника питания VDD и может быть использован под «плавающим» потенциалом;
Квадратичный понижающий преобразователь обеспечивает высокий коэффициент преобразования напряжения m=VOUT/VIN (например возможно включение1 светодиода 3В/350mA от сети).

## Slide 38: Напряжение на входе (Vd) и выходе (GND) ключа
VIN=100B, VO=3В/300мA

## Slide 39: Напряжение на входе (Vd) и выходе (GND) ключа
VIN=400B, VO=3В/300мA

## Slide 40: Режимы по постоянному току
Коэффициент преобразования напряжения:
Предполагаем VIN=100~400V, VO=2.8~3.5V, IO=350mA:
Выбранное TOFF должно превышать:
Выбираем TOFF=15µs. Тогда индуктивности дросселей:
Дроссель L2 должен быть расчитан на ток 1.2·IO=0.42A, а L1 – на ток Dmax·IO=72mA. Заметим, что насыщение L1 не приводит к аварийному режиму ввиду запирания диода D2.

## Slide 41: Полупроводниковые элементы
Диоды D1 и D2 должны быть рассчитаны на обратное напряжение Vr, равное максимальному входному напряжению VIN(max). Обратное напряжение на диоде D3 вообще говоря равно напряжению на С1:
Однако, необходим определенный запас по напряжению на D3, связанный с выбросом напряжения на выходе GND U1 в результате перераспределения заряда между паразитными емкостями по входу и выходу каскода.
Максимальное напряжение Q1 в выключенном состоянии HV9967 равно:

## Slide 42: Эквивалентная схема (без демпфирования)
Передаточная функция разомкнутой петли:
Коэффициент по постоянному напряжению равен:
Резонансный полюс:
Ноль в правой комплексной полуплоскости (RHPZ):

## Slide 43: ЛАФЧХ без демпфирования
-180
Неустойчивость
0дБ

## Slide 44: Неустойчивость при низком входном напряжении
VIN=85B
Напряжение на С1

## Slide 45: Эквивалентная схема (с демпфированием)
Передаточная функция разомкнутой петли:
где
Полагаем коэф. затухания:
Полагаем также:
(критическое демпфирование)
Тогда:

## Slide 46: ЛАФЧХ с демпфированием С1
-180
=45
0дБ

## Slide 47: ПРЕИМУЩЕСТВА HV9967:
ПРЕДЕЛЬНАЯ ПРОСТОТА СХЕМНОГО РЕШЕНИЯ
ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА
МНОГООБРАЗИЕ СХЕМ ПРИМЕНЕНИЯ:
  Низковольтный (60В) понижающий преобразователь;
  Каскодное соединение с DN2450 до 500В;
  Квадратичный конвертер
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
ШИМ РЕГУЛИРОВКА ТОКА
МИНИАТЮРНЫЙ КОРПУС MSOP-8